## Slide 1
自动控制原理

## Slide 2
1. 反馈：控制原理的核心思想
2. 传递函数：控制系统数学模型
3. 方框图：控制系统结构
4. 信号流图：控制系统拓扑结
5. 梅森公式：数圈圈与消消乐
6. 性能指标：控制效果评价
7. 衰减振荡：欠阻尼二阶系统
8. 稳定：控制系统首要任务
9. 稳态误差：准确性的度量
10. 校正：实现控制的手段
11. 放眼大局：根轨迹法
12. 根轨迹：基本形态
13. 根轨迹：细节修正
14. 参数根轨迹：广义定义
15. 根轨迹法：图形化思考
16. 频率特性：换个角度看控制
19. 幅相特性：换个角度看频域
20. 宽备窄用：稳定裕度
17. 近似叠加：绘制伯德图
18. 按图索骥：伯德图求传递函数

## Slide 3
能列举典型输入信号及表达式
01
能列举时域性能指标及含义
02
能根据响应曲线估计性能指标
03
能运用计算机求解响应及性能指标
04
学习目标
第一章 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | 第五章 | 第六章
基本概念 | 数学模型 | 时域分析法 | 根轨迹法 | 频域分析法 | 校正方法
重
难
6. 性能指标：控制效果评价

## Slide 4
时域分析法概述
时域法的作用和特点
直接在时间域对系统分析，直观，准确，尤其适用于低阶系统;
01
可以提供系统时间响应的全部信息;
02
基于求解系统输出的解析解，比较烦琐。
03

## Slide 5
时域分析法概述
时间响应分类
瞬态响应
稳态响应
从初始态到接近稳态的响应。反映了过渡过程的平稳性和快速性。
趋于无穷大时固定下来的输出状态，不一定是常数。与系统准确性(精度) 密切相关。
瞬态
稳态

## Slide 6
时域分析法概述
时域分析
根据微分方程，利用拉氏变换直接求出系统的时间响应，然后按照响应曲线来分析系统的性能。
控制系统
(微分方程)
拉氏变换
稳定判据
稳态误差
性能指标
典型输入
输出响应
稳定性
准确性
快速性

## Slide 7
时域法常用的典型输入信号
典型输入
原函数
时域关系
象函数
复域关系
举例
单位脉冲
单位阶跃
单位斜坡
单位加速度

## Slide 8
时域分析法概述
控制系统
(微分方程)
拉氏变换
稳定判据
稳态误差
性能指标
典型输入
输出响应
稳定性
准确性
快速性

## Slide 9
控制系统的要求
稳定性
准确性
快速性
基本要求
稳态要求
动态要求
系统受脉冲扰动后能回到原来的平衡位置
稳态输出与理想输出间的误差 (稳态误差) 要小
过渡过程要平稳，迅速
？
如何量化性能？

## Slide 10
控制系统的要求
神州12号机械臂
？
你能用手臂模拟这些响应吗？

## Slide 11
线性系统时域性能指标
延迟时间
阶跃响应第一次达到终值的 所需的时间
延迟时间

## Slide 12
线性系统时域性能指标
上升时间
阶跃响应从终值的 上升到终值的 所需的时间;有振荡时，可定义为从 到第一次达到终值所需的时间
延迟时间
上升时间

## Slide 13
线性系统时域性能指标
峰值时间
阶跃响应越过终值达到第一个峰值所需的时间
延迟时间
上升时间
峰值时间

## Slide 14
线性系统时域性能指标
调节时间
阶跃响应到达并保持在终值 误差带内所需的最短时间
延迟时间
上升时间
峰值时间
误差带
调节时间

## Slide 15
线性系统时域性能指标
超调量
峰值超出终值的百分比
延迟时间
上升时间
峰值时间
误差带
调节时间
超调量

## Slide 16
线性系统时域性能指标
稳态误差
给定值与稳态值之差
延迟时间
上升时间
峰值时间
误差带
调节时间
超调量
稳态误差

## Slide 17
计算机辅助求解性能指标
omega_n = 10;
xi = 0.69;
s = tf('s');
Phi = omega_n^2/(s^2+2*xi*omega_n*s+omega_n^2);
stepinfo(Phi,'SettlingTimeThreshold',0.05,'RiseTimeLimits',[0,1])
step(Phi)
ans =
包含以下字段的 struct:
RiseTime: 0.3223
TransientTime: 0.4367
SettlingTime: 0.4367
SettlingMin: 0.9975
SettlingMax: 1.0500
Overshoot: 5.0044
Undershoot: 0
Peak: 1.0500
PeakTime: 0.4338

## Slide 18
这是什么的性能指标？
长度
316米左右
动力
26-28万匹马力
电磁弹射器
3条
舰载机数量
48架歼15
=3个标准足球场
=1350辆家用车
=2艘辽宁舰
>12小时100架次

## Slide 19
总结
时间响应
01
典型信号
02
性能指标
04
控制系统要求
03
瞬态过程，稳态过程
脉冲，阶跃，斜坡，加速度
稳定，准确，快速
调节时间，超调量，上升时间，峰值时间
中国的性能指标
系统性能的度量

## Slide 20
课后思考
？
试设计机械臂的性能指标
？
选择一个生活中的系统，用控制系统的语言给出性能指标
图片来源：www.oerlikon.com

## Slide 21
课外拓展及预习要求
[1] Kornuta, T., Zieliński, C., & Winiarski, T. (2020). A universal architectural pattern and specification method for robot control system design. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 3-29.
[2] Hayes, I. J., Jackson, M. A., & Jones, C. B. (2003, September). Determining the specification of a control system from that of its environment. In International Symposium of Formal Methods Europe (pp. 154-169). Springer, Berlin, Heidelberg.
稚晖君：我造了一台钢铁侠的机械臂！https://www.bilibili.com/video/BV12341117rG?share_source=copy_web

## Slide 22
课外拓展及预习要求
控制之美，王天威著，清华大学出版社，2022
在线视频029,030
参与在线讨论

## Slide 23
感谢聆听！
6. 性能指标：控制效果评价